Pielikums

Informatīvajam ziņojumam

„ES fondu finanšu resursu izmantošanu un standarta risinājumiem sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanā”

Izvilkums no EM 2008.gada pētījuma „Daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas vadlīnijas”

# 103.sērijas (no 1969.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

3-9 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-4 istabu dzīvokļiem), ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmenis) un lodžijām.

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū), šķērseniski orientētas nesošās ķieģeļu mūra sienas, kurās balstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati var būt dzelzsbetona pāļi, bez režģoga; lentveida pamati no betona un dzelzsbetona blokiem, kā arī no dzelzsbetona plātnēm.

Ēkas raksturojums:

- Ārsienas: a) ēkas galos — 510 mm biezs ķieģeļu mūris; b) ēkas garenvirzienā (fasādes pusē) — 250-300 mm biezi gāzbetona paneļi, reljefi vai gludi. Apdarei — dzeltenā vai sarkanā māla ķieģeļi, izšuvots mūris. Starp blakus esošajām logu ailēm iestrādāts aizpildījums no gāzbetona vai keramzītbetona. Lodžiju norobežojums — 120 mm biezs mūris vai saliekamie dzelzsbetona elementi.

- Pārsegumi: 220 mm biezas dobumotās dzelzsbetona plātnes.

- Iekšsienas: 250-510 mm biezs ķieģeļu mūris; 80 mm biezi ģipšbetona paneļi.

- Kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem.

- Jumts: ar siltajiem bēniņiem un nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu. Segums — ruberoīds 4 kārtās (ruļļu materiāls) uz bitumena mastikas, vai arī hidrofobizēta pagatave.

- Logi un lodžiju durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC (alternatīvs variants: –27 ºC).

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokols pagraba līmenī, gala sienas. Problēmas ar fasāžu siltināšanu arhitektonisku apsvērumu dēļ (fasādes daļēji veidotas kā izšuvots eksponējams ķieģeļu mūris), traucē pilastru esamība. Atsevišķiem apakštipiem (mazģimeņu variantā ar 1-2 istabu dzīvokļiem) realizēts sekcijas apjomu savstarpējs nobīdījums ēkas šķērsvirzienā, tādējādi radot atsegtas ārsienu papildu daļas, kuru dēļ palielinās ārsienu laukuma īpatsvars attiecībā pret lietderīgo platību. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Aprēķiniem tiek pieņemts, ka ēka ekspluatācijā nodota 1970.gadā. Ēka būvēta pēc 103.sērijas tipveida projekta. Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no māla ķieģeļiem un dzelzsbetona paneļiem, bet jumta konstrukcijas - plakanais jumts bez bēniņu telpas. Pagrabstāvā izvietots siltummezgls un pieliekamie iedzīvotāju vajadzībām. Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr.1.1.

tabula Nr.1.1

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.103 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 5 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 4 |
| Kopējā lietderīgā platība | 2803,4 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 60 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 230 kWh/m2/g. |

1.1. attēls. 103.sērijas ēkas būvkonstrukciju un inženiersistēmu attēli

Avots: Vadlīniju autori

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.1.2., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.1.3.

tabula Nr.1.2.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi 103. sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi |  |
| 1.1. | Gala ārsienu papildu siltināšana | 344,40 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildu siltināšana | 973,80 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 697,20 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 787,20 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildu siltināšanas pasākumi | 250 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Realizējot maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu kopējo siltumenerģijas patēriņu iespējams samazināt par 55%.

tabula Nr.1.3.

Minimālā energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu  apjomi 103.sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Ārdurvju uzlabošanas pasākumi un vējtvera izveidošana | 8,0 |
| 1.2. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 787,20 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 250 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo optimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādītas tabulā Nr.1.4.

tabula Nr.1.4.

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Ietaupījums MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 230 | 645 | 0 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 191 | 535 | 110 | 15% | 13 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 105 | 294 | 351 | 55% | 14 gadi |

103.sērijas ēkām tehniskais nolietojums ir parādīts tabulā Nr.1.5.

tabula Nr.1.5.

103.sērijas ēku tehniskais nolietojums

| Būvkonstrukciju un inženiersistēmu veids | Tehniskais nolietojums, % |
| --- | --- |
| Ēkas pamatu un pamatnes nolietojums | 25 |
| Apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nolietojums | 80 |
| Nesošo sienu un aiļu siju nolietojums | 26 |
| Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumu nolietojums | 25 |
| Jumta elementu nolietojums | 25 |
| Gāzesvadu, iekārtu un katlu nolietojums | 96 |
| Elektroapgādes sistēmu un ietaišu nolietojums | 77 |
| Ēkas kopējais tehniskais nolietojums | 35 |
| Infrastruktūras nolietojums | 30 |
| Balkonu un lodžiju nolietojums | 55 |

103.sērijas ēkām, izvērtējot ēkas tehnisko nolietojumu, ir jāveic apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācija un nomaiņa, gāzes un elektroapgādes sistēmas pilnīga renovācija.

# 104.sērijas (no 1969.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

3-12 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-3 istabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmenis — vai nu siltais, vai aukstais) un lodžijām. Lauku apstākļos — 3 stāvu variants, bez bēniņiem un ar neventilējamu jumta pārsegumu (tā šķērskritums minimāls, vērsts uz ārpusi).

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū), iekšējās nesošās (šķērseniski orientētas) vieglbetona paneļu sienas, uz kurām balstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati var būt dzelzsbetona pāļi, ar monolītā dzelzsbetona režģogu; lentveida no betona un dzelzsbetona blokiem vai no dzelzsbetona plātnēm.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: a) iekārtas vai pašnesošas 250 mm biezas gāzbetona konstrukcijas (paneļi); b) trīsslāņu paneļi pilnā stāva augstumā 300 mm biezumā; c) cokola līmenī (pagrabā) gala plaknēs keramzītbetona paneļi 200 mm biezumā, fasāžu pusēs riboti dzelzsbetona paneļi; d) keramzītbetona paneļi liftu un ventilācijas kameru zonā. Lauku variantam pagrabā saliekamie betona bloki un dzelzsbetona paneļi. Ārējā apdare — sienām fakturēta vai reljefa virsma. Ieejas blokiem — mūrējums no fasāžu ķieģeļiem. Lodžiju norobežojums — saliekamie dzelzsbetona (t.sk. šokbetona) elementi; metāla rāmjos koka, azbestcementa vai stiegrota stikla elementi;

- pārsegumi: 160 mm vienlaidu biezas saliekamās dzelzsbetona plātnes; 220 mm biezas dobumotās dzelzsbetona plātnes;

- iekšsienas: nesoši dzelzsbetona un betona paneļi 160-200 mm biezumā; starpsienām — 80 mm biezi ģipšbetona vai ģipšcementbetona paneļi. Ventilācijas kanālu bloki — saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas, pašnesoši.

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem, ar gludu virsu;

- jumts: ar uz iekšpusi (vidu) vērstu šķērskritumu; ribotas, ar gāzbetona plāksnēm siltinātas dzelzsbetona plātnes; ar nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu (ieskaitot centrālo tekni ēkas garenvirzienā); segums — ruberoīds 4 kārtās uz bitumena mastikas. Lauku variantam — ārējā ūdens novadīšanas sistēma;

- logi un lodžiju durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC (alternatīvs variants: –27 ºC).

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokola un bēniņu ārsienas, gala sienas. Problēmas ar fasāžu siltināšanu arhitektonisku apsvērumu dēļ, traucē lodžijas. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Aprēķiniem tiek pieņemts, ka ēka būvēta pēc 104.tipveida sērijas projekta. Ekspluatācijā ēka ir nodota 1979.gadā. Ēkai ir pieci stāvi un septiņas sekcijas. Apkures un karstā ūdens nodrošināšanai ir uzstādīti divi mūsdienīgi siltuma mezgli. Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr.2.1.

tabula Nr.2.1.

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.104 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 5 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 7 |
| Kopējā lietderīgā platība | 5815,10 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 104 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 179 kWh/m2/g. |

2.1.attēls. 104. sērijas ēkas būvkonstrukciju un inženiersistēmu attēli

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.2.2., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.2.3.

tabula Nr.2.2.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi 104. sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Gala ārsienu papildus siltināšana | 510,00 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildus siltināšana | 3297,00 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 1009,00 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 1310,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 500 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Realizējot maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu kopējo siltumenerģijas patēriņu iespējams samazināt par 55%.

tabula Nr.2.3.

Minimālie energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu apjomi 104.sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.3. | Pagraba un kāpņu telpu logu remonts | 300,20 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 1310,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | Nav datu |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 500 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādīts tabulā Nr.2.4.

tabula Nr.2.4.

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Ietaupījums MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 179 | 1041 | 0 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 152 | 884 | 157 | 15% | 13 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 80 | 465 | 576 | 55% | 16 gadi |

Ēkas renovācijas darbi šai sērijas ēkai nav apskatīti atsevišķi, kā piemēru var izmantot 103., 318. un 467.sērijas ēkas.

# 119.sērijas (no 1980.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

6-9 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 2-4 istabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmeni) un lodžijām.

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū); nesošās šķērseniski un gareniski orientētās dzelzsbetona paneļu sienas, uz kurām pa kontūru balstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati — var būt dzelzsbetona pāļi, bez režģoga.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: trīsslāņu keramzītbetona paneļi pilnā stāva augstumā 300 mm biezumā. Ārējā apdare — sienām fakturēta virsma ar drupinātu akmeņu smelkni vai ar flīzējumu. Lodžiju norobežojums — saliekamie dzelzsbetona elementi;

- pārsegumi: 120 mm vienlaidu biezas saliekamās dzelzsbetona plātnes;

- iekšsienas: nesoši dzelzsbetona paneļi 120-160 mm biezumā; starpsienām — 80 mm biezi ģipšbetona paneļi. Ventilācijas kanālu bloki — saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: ar uz iekšpusi (vidu) vērstu šķērskritumu; saliekamas, siltinātas dzelzsbetona plātnes; ar nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu (ieskaitot centrālo tekni ēkas garenvirzienā); virspusē — hidrofobizēta pagatave;

- logi un lodžiju durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: – 20 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokola un bēniņu ārsienas, gala sienas. Problēmas ar fasāžu siltināšanu arhitektonisku apsvērumu dēļ, traucē lodžijas. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Energoefektivitātes pasākumiem 119.sērijas ēkai kā paraugu var izmantot 602.sērijas ēku ar 9 stāviem (atkarībā no sekciju skaita).

Ēkas renovācijas darbi šai sērijai nav apskatīti atsevišķi, kā piemēru var izmantot 103., 318. un 467. sērijas ēkas.

# 151./104.sērijas (no 1982.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

Mazģimenēm paredzētas 5-9 stāvu dzīvojamās ēkas (ar vienistabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmeni) un lodžijām.

Konstruktīvā shēma — ar centrālo caurstaigājamo gaiteni ēkas vidū; ar nesošām šķērseniski orientētām vieglbetona paneļu sienām, uz kurām attiecīgi galos nobalstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati — dzelzsbetona pāļi; lentveida, saliekamie dzelzsbetona bloki.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: gāzbetona paneļi 250 mm biezumā (alternatīva — keramzītbetona paneļi). Starplogu daļā — gāzbetons vai keramzītbetons. Ārējā apdare — sienām fakturēta, krāsota virsma, vai ar drupinātu marmora smelkni, flīzējumu. Lodžiju norobežojums — saliekamie dzelzsbetona elementi;

- pārsegumi: 220 mm biezas dobumotās dzelzsbetona plātnes;

- iekšsienas: nesoši dzelzsbetona paneļi 160 mm biezumā; starpsienām — 80 mm biezi ģipšbetona paneļi;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: ar uz iekšpusi (vidu) vērstu šķērskritumu; saliekamas, ribotas dzelzsbetona plātnes; ar nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu (ieskaitot centrālo tekni ēkas garenvirzienā); virspusē — hidrofobizēta pagatave;

- logi un lodžiju durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokola un bēniņu ārsienas, gala sienas. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

151.sērijas ēkai kā paraugu var izmantot 104.sērijas ēku.

Ēkas renovācijas darbi šai sērijas ēkai nav apskatīti atsevišķi, kā piemēru var izmantot 103., 318. un 467.sērijas ēkas.

# 318.sērijas (no 1957.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

4-5 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-3 istabu dzīvokļiem), ar vai bez pagrabiem, bez bēniņiem, ar vai bez balkoniem.

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū), nesošās ķieģeļu mūra sienas, kurās nobalstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati — no saliekamajiem betona un dzelzsbetona blokiem.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: a) silikātķieģeļu mūris, 510 mm biezs; b) ķieģeļu bloki; c) saliekamie bloki. Fasādēs izšuvots mūris;

- pārsegumi: dobumotās dzelzsbetona plātnes (0,8-1,2 m platumā);

- iekšsienas: 8 cm biezi ģipša un izdedžbetona paneļi;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: bez bēniņiem, t.i., savietotais (neventilējams), siltināts ar gāzbetonu, saliekamās dzelzsbetona spāres. Segums — vai nu ruberoīds 3 kārtās uz bitumena mastikas, vai arī viļņotās azbestloksnes;

- logi un balkonu durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta pārsegums, ārsienas.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Aprēķiniem tiek pieņemts, ka ēka būvēta 1969. gadā pēc 318.sērijas tipveida projekta. Ēkai ir pieci stāvi un sešas kāpņu telpas. Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļiem un divslīpu šīfera jumtu. Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr.5.1.

tabula Nr.5.1.

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.318 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 5 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 6 |
| Kopējā lietderīgā platība | 3791,62 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 85 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 256 kWh/m2/g. |

5.1. attēls. 318.sērijas ēkas būvkonstrukciju un inženiersistēmu attēli

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.5.2., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.5.3.

tabula Nr.5.2.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi 318. sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Gala ārsienu papildus siltināšana | 318,00 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildus siltināšana | 1974,00 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 821,00 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 1049,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.2. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 300 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

tabula Nr.5.3.

Minimālie energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu apjomi

318.sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.3. | Ārdurvju uzlabošanas pasākumi un vējtvera izveidošana | 8,0 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 1049,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Gaisa temperatūras samazināšana ēkas kāpņu telpās uzstādot regulēšanas vārstus uz stāvvadiem | 30 |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 300 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādītas tabulā Nr.5.4.

tabula Nr.5.4.

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Ietaupījums MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 256 | 971 | 0 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 212 | 804 | 167 | 15% | 10 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 118 | 447 | 524 | 55% | 12 gadi |

318.sērijas ēkām tehniskais nolietojums ir parādīts tabulā Nr.5.5.

tabula Nr.5.5.

318.sērijas ēkas tehniskais nolietojums

| Būvkonstrukciju un inženiersistēmu veids | Tehniskais nolietojums, % |
| --- | --- |
| Ēkas pamatu un pamatnes nolietojums | 35 |
| Apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nolietojums | 60 |
| Nesošo sienu un aiļu siju nolietojums | 35 |
| Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumu nolietojums | 35 |
| Jumta elementu nolietojums | 35 |
| Gāzesvadu, iekārtu un katlu nolietojums | 70 |
| Elektroapgādes sistēmu un ietaišu nolietojums | 70 |
| Ēkas kopējais tehniskais nolietojums | 42 |
| Infrastruktūras nolietojums | 40 |
| Balkonu un lodžiju nolietojums | 42 |

318.sērijas ēkām prioritārie darbi ir apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācija un nomaiņa, gāzes un elektroapgādes sistēmas pilnīga renovācija.

# 464.sērijas (no 1961.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

5 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-3 istabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmenis) un lodžijām (balkoniem).

Konstruktīvā shēma — sekciju veida, telpiska konstrukcija, šķērseniski un gareniski orientētas nesošās dzelzsbetona paneļu sienas, uz kurām nobalstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati — dzelzsbetona pāļi, bez režģoga.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: 300 mm biezi keramzītbetona paneļi, ārējos stūros lodžiju un kāpņu zonā līdz 42 cm biezi paneļi;

- pārsegumi: 100 mm biezas vienlaidu dzelzsbetona plātnes (pilnībā pārsedz attiecīgās telpas);

- iekšsienas: 120 mm biezi dzelzsbetona paneļi;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: savietots, ar bēniņiem un nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu. Segums — hidrofobizēta pagatave;

- logi un lodžiju (balkonu) durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, bēniņu sienas, cokols, ārsienas. Fasāžu siltināšanu apgrūtina sekcijas kontūru daudzie stūri (iepretī kāpņu telpai u.c.). Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

464.sērijas ēkai kā paraugu var izmantot 467.sērijas ēku.

# 467.sērijas (no 1967.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

3-9 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-4 istabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmenis) un lodžijām (balkoniem).

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū), šķērseniski orientētas nesošās sienas, kurās nobalstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes. Pamati — var būt dzelzsbetona pāļi, ar monolītā dzelzsbetona režģogu; lentveida, no betona un dzelzsbetona blokiem, no dzelzsbetona plātnēm.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: a) 300 un 380 mm biezi keramzītbetona paneļi, reljefi vai gludi, dekoratīvi fakturēti, dažādos toņos; b) vienkārtas, no vieglbetona, 30 cm (iepretī kāpņu telpai 35 cm), ar marmora drumslām. Balkonu norobežojums — metāla režģis;

- pārsegumi: 140 mm biezas dzelzsbetona plātnes, 220 mm biezas dobumotās dzelzsbetona plātnes;

- iekšsienas: 150, 180, 220 un 240 mm biezi dzelzsbetona paneļi; 80 mm biezi ģipšbetona paneļi;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: savietots, ar bēniņiem (dažos variantos, t.i., divslīpju jumta gadījumā nesošās ir koka spāres), nokrišņu ūdens iekšējā vai ārējā novadsistēma. Segums — vai nu ruberoīds 4 kārtās (ruļļu materiāls) uz bitumena mastikas, vai ar hidrofobizētu pagatavi, vai arī viļņotās azbestcementa loksnes (divslīpu jumtam);

- logi un lodžiju (balkonu) durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC vai –22 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokols pagraba līmenī, gala sienas. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Aprēķinos tiek pieņemts, ka ēka ekspluatācijā nodota 1974.gadā. Ēka būvēta pēc 467.sērijas tipveida projekta. Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no keramzītbetona paneļiem, dekoratīvi fakturēti. Jumta konstrukcija – savietotais, plakanais jumts ar bēniņu telpu. Pagrabstāvā izvietots siltummezgls un pieliekamie iedzīvotāju vajadzībām.

Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr. 7.1.

tabula Nr.7.1.

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.467 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 9 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 3 |
| Kopējā lietderīgā platība | 5522,30 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 108 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 186 kWh/m2/g. |

7.1.attēls. 467.sērijas ēkas būvkonstrukciju un inženiersistēmu attēli

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.7.2., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.7.3.

tabula Nr.7.2.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi

467.sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Gala ārsienu papildu siltināšana | 963,00 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildu siltināšana | 2723,00 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 1127,00 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildus siltināšana | 746,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 400,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

tabula Nr.7.3.

Minimālie energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu apjomi

467.sērijas ēkai

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.3. | Ārdurvju uzlabošanas pasākumi un vējtvera izveidošana | 8,0 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 746,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 400,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādītas tabulā Nr.7.4.

tabula Nr.7.4.

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Ietaupījums MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 186 | 1027 | 0 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 158 | 873 | 154 | 15% | 11 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 80 | 442 | 585 | 55% | 15 gadi |

467.sērijas ēkām tehniskais nolietojums ir parādīts tabulā Nr.7.5.

tabula Nr.7.5.

467.sērijas tehniskais nolietojums

| Būvkonstrukciju un inženiersistēmu veids | Tehniskais nolietojums, % |
| --- | --- |
| Ēkas pamatu un pamatnes nolietojums | 30 |
| Apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nolietojums | 55 |
| Nesošo sienu un aiļu siju nolietojums | 30 |
| Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumu nolietojums | 32 |
| Jumta elementu nolietojums | 25 |
| Gāzesvadu, iekārtu un katlu nolietojums | 80 |
| Elektroapgādes sistēmu un ietaišu nolietojums | 70 |
| Ēkas kopējais tehniskais nolietojums | 35 |
| Infrastruktūras nolietojums | 40 |
| Balkonu un lodžiju nolietojums | 55 |

467.sērijas ēkām prioritārie darbi ir apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācija un nomaiņa, gāzes un elektroapgādes sistēmas pilnīga renovācija, kā arī lodžiju kapitālais remonts.

# 8. 602. sērijas (no 1967.g.) ēku inženiertehniskais raksturojums, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Inženiertehniskais raksturojums

6-9 stāvu dzīvojamās ēkas (ar 1-4 istabu dzīvokļiem) ar pagrabiem, tehnisko stāvu jeb starptelpu (bēniņu līmenis) un lodžijām.

Konstruktīvā shēma — sekciju veida (ar kāpņu telpu tās vidū), telpiska, šķērseniski un gareniski orientētas dzelzsbetona paneļu sienas, kurās nobalstītas pārsegumu konstrukcijas — saliekamās dzelzsbetona plātnes (pa perimetru). Pamati — var būt dzelzsbetona pāļi; lentveida, no betona un dzelzsbetona blokiem, no dzelzsbetona plātnēm.

Ēkas raksturojums:

- ārsienas: a) 300 mm biezi keramzītbetona paneļi; b) pamatu un cokola paneļi — 160 un 260 mm biezi, reljefi vai gludi. Apdarei — dažāda toņa flīzējums (rūpnieciska mozaīka). Lodžiju norobežojums — saliekamie dzelzsbetona elementi, stiegrots stikls;

- pārsegumi: 140 mm biezas vienlaidu dzelzsbetona plātnes;

- iekšsienas: dzelzsbetona paneļi, 140 un 200 mm biezi; ģipšbetona paneļi, 80 mm biezi;

- kāpnes: ar saliekamajiem dzelzsbetona laidiem un podestiem;

- jumts: ar siltinātu pārsegumu (saliekamās dzelzsbetona plātnes) un nokrišņu ūdens iekšējo novadsistēmu. Segums — vai nu ruberoīds 4 kārtās (ruļļu materiāls) uz bitumena mastikas, vai arī hidrofobizēta pagatave;

- logi un lodžiju durvis: ordināri, vērtņu izpildījumā, ar dubulto stiklojumu.

Ārgaisa aprēķina temperatūra: –20 ºC.

Siltināšanas prioritātes: jumta un bēniņu pārsegumi, cokols pagraba līmenī, gala sienas. Jautājums par lodžiju pilnīgu norobežošanu atbilstoši arhitektu norādēm.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (2 sekcijas)

Aprēķinos tiek pieņemts, ka ēka ekspluatācijā nodota 1984.gadā. Ēka būvēta pēc 602.sērijas tipveida projekta. Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no 300 mm bieziem keramzītbetona paneļiem. Jumta konstrukcija – savietotais, plakanais jumts ar bēniņu telpu. Pagrabstāvā izvietots siltummezgls. Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr.8.1.

tabula Nr.8.1.

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.602 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 9 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 2 |
| Kopējā lietderīgā platība | 3926,70 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 72 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 180 kWh/m2/g. |

8.1. attēls. 602. sērijas ēkas ar 2 sekcijām būvkonstrukciju un inženiersistēmu attēli

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.8.2., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.8.3.

tabula Nr.8.2.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi

602. sērijas ēkai ar 2 sekcijām

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Gala ārsienu papildu siltināšana | 545,00 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildu siltināšana | 2414,00 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 645,00 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 561,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezgla rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildus siltināšanas pasākumi | 400,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Realizējot maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu kopējo siltumenerģijas patēriņu iespējams samazināt par 55%.

tabula Nr.8.3.

Minimālie energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu apjomi

602.sērijas ēkai ar 2 sekcijām

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.3. | Ārdurvju uzlabošanas pasākumi un vējtvera izveidošana | 8,0 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 561,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezglu rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmu balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildu siltināšanas pasākumi | 400,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādītas  tabulā Nr.8.4.

tabula Nr.8.4.

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 180 | 707 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 151 | 593 | 15% | 13 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 81 | 318 | 55% | 15 gadi |

Ēkas renovācijas darbi šai sērijas ēkai nav apskatīti atsevišķi, kā piemēru var izmantot 103., 318. un 467.sērijas ēkas.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (1 sekcija)

Aprēķinos tiek pieņemts,  ka ēka būvēta pēc 602.sērijas tipveida projekta ar vienu sekciju un 36 dzīvokļiem. Ēkai ir 9 stāvi un ēka nodota ekspluatācijā 1993.gadā.

Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no 300 mm bieziem keramzītbetona paneļiem. Jumta konstrukcija – savietotais, plakanais jumts ar bēniņu telpu. Pagrabstāvā izvietots siltummezgls. Ēkas pamatinformācija parādīta tabulā Nr.8.5.

tabula Nr.8.5.

Ēkas pamatinformācija

| Dzīvojamā mājokļa tipveida projekta nr. tips | Sērija nr.602 |
| --- | --- |
| Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamajiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva, tehniskā stāva esamība) | 9 stāvi, bēniņi-tehniskais stāvs, pagraba stāvs |
| Kāpņu telpu (sekciju) skaits | 1 |
| Kopējā lietderīgā platība | 1994,17 m2 |
| Dzīvokļu skaits | 36 |
| Siltumenerģijas patēriņš | 220 kWh/m2/g. |

8.2. attēls. 602. sērijas ēkas ar 1 sekciju būvkonstrukciju attēli

Būvdarbu aptuvenie apjomi pie maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa ir doti tabulā Nr.8.6., pie minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa tabulā Nr.8.7.

tabula Nr.8.6.

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa maksimālie aptuvenie būvdarbu apjomi 602.sērijas ēkai ar 1 sekciju

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.1. | Gala ārsienu papildu siltināšana | 537,00 |
| 1.2. | Fasādes ārsienu papildu siltināšana | 970,00 |
| 1.3. | Ārdurvju, logu un lodžiju durvju uzlabošanas pasākumi | 353,00 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 194,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezglu rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmu balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildu siltināšanas pasākumi | 250,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Realizējot maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu kopējo siltumenerģijas patēriņu iespējams samazināt par 55%.

tabula Nr.8.7.

Minimālā energoefektivitātes pasākuma kompleksa aptuvenie būvdarbu apjomi 602.sērijas ēkai ar 1 sekciju

|  | Energoefektivitātes pasākumi | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēku norobežojošo konstrukciju uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 1.3. | Ārdurvju uzlabošanas pasākumi un vējtvera izveidošana | 2,0 |
| 1.4. | Augšstāvu pārseguma papildu siltināšana | 194,00 |
| 2. | Apkures un karstā ūdens sistēmu uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 2.1. | Siltummezglu rekonstrukcija | N/a |
| 2.2. | Apkures sistēmas balansēšana un modernizācija | N/a |
| 2.3. | Cauruļvadu papildu siltināšanas pasākumi | 250,00 |
| 3. | Ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi | N/a |
| 3.1. | Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana gaisa nosūcei | N/a |

N/a- attiecīgo energoefektivitātes pasākumu veikšanai attiecīgie būvdarbi nav mērāmi m2.

Ēkas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas veicot minimālo un maksimālo energoefektivitātes pasākumu kompleksu parādītas tabula Nr.8.8.

tabula Nr.8.8

Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

| Siltumenerģijas patēriņš | Īpatnējais kWh/m2/g. | Kopējais MWh/g. | Ietaupītais MWh/g. | Siltumenerģijas patēriņa samazinājums (% no ēkas gala patēriņa) | Investīciju atmaksas periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā situācija | 220 | 439 | 0 | 0% | - |
| Prognoze pēc minimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 185 | 369 | 70 | 15% | 12 gadi |
| Prognoze pēc maksimālā energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošanas | 95 | 189 | 250 | 55% | 18 gadi |

Ēkas renovācijas darbi šai sērijas ēkai nav apskatīti atsevišķi, kā piemēru var izmantot 103., 318. un 467.sērijas ēkas.